## Slide 1: Unterweisung für Staplerfahrer
Ort, Datum

## Slide 2: Definition
DIN Norm ISO 5053
Kraftbetriebene Flurförderzeuge
Flurförderzeuge (FFZ) werden zwecks Beförderung, Ziehen und Schieben von Lasten eingesetzt.
Mit einer Hubeinrichtung ausgerüstete Flurförderzeuge können Lasten selbst aufnehmen, absetzen, heben, stapeln oder in Regale ein- und auslagern.
Laut ISO 5053 sind Flurförderzeuge gleislose, innerbetriebliche Fördermittel, die auf Rädern fahren und frei lenkbar sind.

## Slide 3: Lenkung von Flurförderzeugen
Wichtig zu beachten:
Heck schert beim Einlenken aus
Kippgefahr bei Kurvenfahrten  langsam fahren
© S. Specht

## Slide 4: Die Kippkante
Die Kippkante ist hinten mittig von der Lenkachse jeweils zu den Vorderrädern.
© S. Specht

## Slide 5: Schwerpunkt eines Gabelstaplers
Schwerpunkt des Leergewichts ist möglichst weit von der Vorderachse entfernt (meistens unter dem Fahrersitz).
© Fotolia - 212331604

## Slide 6: Veränderung des Schwerpunktes mit Last
Der Gesamtschwerpunkt ist vom Fahrzeug- und vom Lastschwerpunkt abhängig.
Schwerpunkt des Gabelstaplers
Schwerpunkt der Last
Gesamtschwerpunkt
© Fotolia - 212331604

## Slide 7: Veränderung des Schwerpunktes mit Last
Beim Hochfahren der Last herrscht erhöhte Kippgefahr.
© Fotolia - 67054694

## Slide 8: Veränderung des Schwerpunktes mit Last
Der Lastarm vergrößert sich beim Neigen der Last nach vorn.
Wenn der Gesamtschwerpunkt über den Punkt der „Kippkante“ wandert, kippt der Gabelstapler nach vorn.
Fotolia - 67054782

## Slide 9: Traglastdiagramm
Das Traglastdiagramm, das sich gut sichtbar im Inneren des Gabelstaplers befindet, liefert dem Fahrer folgende Informationen:
Gewicht der Last?
Auf welche Höhe soll die Last gehoben werden?
Bei wie viel mm liegt der Lastschwerpunkt?

## Slide 10: Traglastdiagramm
Aufgabe:
Eine Kiste von 1.500 kg mit einem Lastschwerpunktabstand von 600 mm ist in einem Hochregal auf 5 m Höhe zu transportieren.

## Slide 11: Arbeitstägliche Überprüfung!
Vor der Arbeitsaufnahme mit einem Flurförderzeug oder nach längeren Arbeitsunterbrechungen ist das Fahrzeug auf seinen ordnungsgemäßen Zustand hin zu überprüfen:
sichtbare Schäden am Fahrzeug (Reifen, Karosserie, Hubgerüst, Schutzdach)
Flüssigkeitsverlust, Leckagen, Schlauchverbindungen
Beleuchtung
Schaltschloss
Betriebs- und Feststellbremse
Pedal- und Lenkungsspiel
Funktion des Hubgerüstes
Kettenspannung
© Fotolia - 228175332

## Slide 12: Auf dem Stapler ist Gurtpflicht!
Immer anschnallen!
Der Gurt gehört zur Standardausstattung eines Staplers!
Natürlich hindert der Gurt bei
bestimmten Arbeitsabläufen,
z. B. häufiges Auf- und Absteigen beim Kommissionieren. Das entbindet aber nicht von der Gurtpflicht!

## Slide 13: Befördern oder Anheben von Personen auf den Gabelzinken
Das ist verboten!
© Fotolia - 101828245

## Slide 14: Kurvenfahrt
Das Fahrverhalten des Staplers wird bei Kurvenfahrten instabil – je höher die Geschwindigkeit, umso höher auch die Kippgefahr.
Die Konsequenz ist klar:
In Kurven immer mit angepasster Geschwindigkeit fahren!

## Slide 15: Fahren mit angehobener Last
Es ist verboten, mit angehobener Last zu fahren, denn dadurch erhöht sich die Kippgefahr.
Die Konsequenz ist klar:
Nie mit angehobener Last fahren!
© S. Specht

## Slide 16: Anfahren oder Wenden auf schiefen Ebenen
Niemals auf einer schrägen Ebene wenden – Kippgefahr!
Ein abruptes Anfahren und Bremsen sowie das Wenden auf schiefen Ebenen haben als Konsequenz eine Schwerpunktverlagerung, besonders beim Transport von Flüssigkeiten.
Fotolia - 67054782

## Slide 17: Befahren von Steigungen und Gefällen
Wichtig: Ohne Last ist sowohl bei der Berg- als auch bei der Talfahrt vorwärts zu fahren.
Beim Transport einer Last:
Die Last muss immer bergseitig
transportiert werden, damit sie nicht von der Gabel abrutscht.
© Fotolia - 101828181

## Slide 18: Routine kann tödlich sein!
Übrigens:
Laut Statistik werden die meisten Unfälle von sogenannten ALTEN HASEN und nicht von Anfängern verursacht!

## Slide 19: Fahrzeug abstellen
Folgende Vorgehensweise ist dabei zu beachten:
Feststellbremse betätigen
Hubmast leicht nach vorn neigen
Gabelzinken in die tiefste Stellung positionieren, die Gabelspitzen müssen dabei den Boden berühren
Antriebsmotor abstellen
Schalt-/Zündschlüssel abziehen und sicher verwahren
bei gasbetriebenen Staplern: die Gasflasche zudrehen, bei Elektrostaplern „Not-Aus“ betätigen
© S. Specht

## Slide 20: Betriebsanweisungen beachten!
Die Betriebsanweisung wird vom Unternehmen erlassen.
Darin erfolgt die Festlegung des Stapelbetriebs. Dies ist streng einzuhalten.
Die Betriebsanweisung ist ein rechtsverbindliches Dokument. Verstöße können arbeits- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen!