## Slide 1: Arbeiten mit Absturzgefahr
Referent:in, Ort
© Aunging - stock.adobe.com

## Slide 2: Intro
Agenda
Arbeiten mit Absturzgefahr
  Tätigkeiten mit Absturzgefahr
  Folgen von Abstürzen
  Hierarchie der Schutzmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
  Vorbereitung von Einsätzen mit PSAgA
  PSAgA sicher verwenden
  Risiko Hängetrauma
  Rettungsmaßnahmen und Erste Hilfe bei Abstürzen mit PSAgA

## Slide 3: Arbeiten mit Absturzgefahr
01

## Slide 4: Tätigkeiten mit Absturzgefahr
        Typische Tätigkeiten mit Absturzgefahr
Arbeiten auf hochgelegenen Flächen
  Beispiele
  Arbeiten auf Dächern
  Arbeitsplätze auf Gerüsten oder Podesten
  Arbeiten auf Leitern
  Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen
  Arbeiten auf Laderampen
Arbeiten mit Gefahr des Durchstürzens
  Beispiele
  Arbeiten im Bereich von Lichtkuppeln
  Arbeiten auf Eternitdächern oder anderen nicht tragfähigen Bodenplatten
  Arbeiten im Bereich von Wand- oder Bodenöffnungen
Arbeiten mit Gefahr des Versinkens
  Beispiele
  Arbeitsplätze am Wasser
  Arbeitsplätze über oder neben anderen flüssigen Stoffen oder Schüttgütern, in denen man versinken kann
1
2
3

## Slide 5: Tätigkeiten mit Absturzgefahr
Abstürze können verschiedene Ursachen haben
  Fehlende oder unvollständige Absturzsicherung
  Fehlende Standsicherheit
  Fehlerhaft berechnete oder unbekannte Tragfähigkeit
Alle 5 Minuten ereignet sich in Deutschland ein meldepflichtiger Absturzunfall.
© bluedesign - stock.adobe.com

## Slide 6: Folgen von Abstürzen
In vielen Fällen bleiben Absturzopfer für immer beeinträchtigt und können nicht in ihren ursprünglichen Beruf zurückkehren.
© auremar - stock.adobe.com

## Slide 7: Folgen von Abstürzen
Gründe für schwere Verletzungen bei Stürzen aus geringer Höhe
Geringe Fallzeit: Der Körper kann sich nicht auf den Aufprall vorbereiten.
Ungünstige Umgebung: Rohrleitungen, Armaturen, andere Bauteile oder herumliegende Werkzeuge führen zu zusätzlichen Verletzungen.
Gründe für schwere Verletzungen bei Stürzen aus geringer Höhe
Geringe Fallzeit: Der Körper kann sich nicht auf den Aufprall vorbereiten.
Ungünstige Umgebung: Rohrleitungen, Armaturen, andere Bauteile oder herumliegende Werkzeuge führen zu zusätzlichen Verletzungen.
Tödlicher Irrtum: Stürze aus geringer Höhe sind ungefährlich
2 Meter
Ein Viertel aller tödlichen Abstürze passiert aus einer Höhe von < 2 m.

## Slide 8: Schutzmaßnahmen bei Absturzgefahr
Unabhängig von der Absturzhöhe sind Absturzsicherungen erforderlich an oder über Wasser bzw. anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken kann.
Ab 1 m Absturzhöhe
  müssen Betriebe Maßnahmen zur Absturzsicherung ergreifen
  auf Baustellen sind Absturzsicherungen im Bereich von Wandöffnungen, freiliegenden Treppenläufen und Absätzen erforderlich
Ab 2 m Absturzhöhe
  sind Absturzsicherungen auch an allen übrigen Arbeitsplätzen auf Baustellen erforderlich
          Je nach Arbeitssituation und Umgebung kann bereits bei niedrigeren Absturzhöhen eine Absturzsicherung erforderlich sein!
Wann ist eine Absturzsicherung erforderlich?

## Slide 9: Hierarchie der Schutzmaßnahmen
1. Arbeiten so gestalten, dass keine Gefährdung vorhanden ist
Absperrung / räumliche Trennung von Menschen und Absturzkante
2. Absturzsicherung
z. B.
Seitenschutz
Umwehrung
Randsicherung
Flachdachabsturz-sicherungssystem
3. Auffangsicherung
z. B.
Dachschutzwand
Fanggerüst
Dachfanggerüst
Schutznetz
4. Individuelle Schutzmaßnahmen
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
falls nicht möglich
falls nicht möglich
falls nicht möglich

## Slide 10: Arbeiten mit Absturzgefahr

## Slide 11: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
02

## Slide 12: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
Grundsätzlich kommen bei Arbeiten mit Absturzgefahr 3 unterschiedliche Arten von PSA zum Einsatz:
  Rückhaltesysteme
  Auffangsysteme
  Rettungssysteme
Definition und Arten von PSAgA
Was ist PSAgA?
Systeme, die Personen vor einem Absturz bewahren oder eine abstürzende Person auffangen und eine Rettung ermöglichen.

## Slide 13: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
        Zur PSAgA gehören unter anderem:
  Auffang- und Haltegurte
  Anschlageinrichtungen und -punkte
  Verbindungsmittel und Falldämpfer
  Rettungsschlaufen und Rettungshubgeräte
Bestandteile von PSAgA
Verbindungsmittel
Anschlagpunkt
© sirisakboakaew - stock.adobe.com
Auffanggurt

## Slide 14: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
  Verletzungen durch eine falsche Auswahl der PSA
  Verletzungen durch die falsche Anwendung der PSA
  Mangelnde Wirksamkeit bei Verwendung von beschädigter Ausrüstung
  Versagen der Ausrüstung bei Überlastung der Ausrüstung oder Beschädigung von Verbindungsmitteln an Kanten
  Verspätete Rettung einer abgestürzten Person, weil die Rettungsmaßnahmen nicht ausreichend geplant waren
  Tod durch Hängetrauma aufgrund mangelnder Schulung des Benutzers oder verspäteter Rettung von bewusstlosen Personen.
Gefährdungen bei falscher Verwendung von PSAgA

## Slide 15: Vorbereitung von Einsätzen mit PSAgA
  Hören Sie in sich hinein: Sind Sie fit und trauen Sie sich die Aufgabe zu?
  Prüfen Sie Ihre Ausrüstung auf Vollständigkeit und sichtbare Mängel
  Unterziehen Sie alle Komponenten der PSAgA vor der Benutzung einer kurzen Sicht- und Funktionsprüfung
  Legen Sie Ihr Gurtzeug richtig an
  Verwenden Sie PSAgA erst nach praktischer Einweisung!
Führen Sie Arbeiten
mit PSAgA niemals
allein durch!

## Slide 16: Checkliste zur Überprüfung von PSA gegen Absturz
  Prüfplakette: vorhanden und aktuell?
  Offensichtliche Schäden: Anzeichen von Korrosion, Verformungen oder Schäden an den Gurten?
  Karabiner: Funktioniert das Verschlusssystem einwandfrei? Ist sichergestellt, dass sich Karabiner nicht unbeabsichtigt lösen können?
  Auffanggurt: Individuell eingestellt und für Ihr Körpergewicht zugelassen? Liegt der Gurt straff an, ohne einzuschneiden?
Sicht- und Funktionsprüfung vor der Verwendung
© Ralf Geithe - stock.adobe.com

## Slide 17: PSAgA sicher verwenden
  Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
  Anschlagpunkte und Verbindungmittel so auswählen, dass ein Aufprall auf dem Boden oder in andere Hindernisse ausgeschlossen ist
  ausschließlich die vom Vorgesetzten festgelegten Anschlagpunkte nutzen
  den Anschlagpunkt vor Benutzung auf sichtbare Schäden prüfen
  unmittelbar nach Erreichen des Arbeitsplatzes und vor Aufnahme der Arbeiten an den hierfür vorgesehenen Anschlagpunkten anschlagen
  Verbindungsmittel zur Sicherung nur an der vom Hersteller festgelegten Fangöse des Auffanggurtes befestigen
  Verbindungsmittel dürfen nicht durch Knoten befestigt, gekürzt oder verlängert werden
Worauf Sie während der Arbeiten in der Höhe achten müssen

## Slide 18: PSAgA sicher verwenden
  Verbindungselemente (Karabinerhaken) sicher schließen
  Verbindung zum Anschlagpunkt erst nach Abschluss der Arbeiten, unmittelbar vor dem Verlassen des Standorts lösen
  Arbeiten abbrechen und den hochgelegenen Arbeitsbereich umgehend verlassen bei Beschädigungen am Auffangsystem bzw. am Anschlagpunkt
  in Rückhaltesystemen nur Verbindungsmittel verwenden, mit deren maximaler Länge die nächstgelegene Absturzkante nicht erreicht werden kann
  keine Veränderungen an der Ausrüstung durchführen
          Nach einem Absturz darf die PSAgA erst wieder verwendeT werden, nachdem eine befähigte Person festgestellt hat, dass alle Bestandteile in Ordnung sind.
Worauf Sie während der Arbeiten in der Höhe achten müssen

## Slide 19: Risiko Hängetrauma
        Typische Symptome eines Hängetraumas
  Blässe
  Schwitzen
  Kurzatmigkeit
  Pulsanstieg oder Pulsabstieg
  Blutdruckanstieg oder Blutdruckabfall
  Sehstörungen
  Schwindel
  Übelkeit
        So schützen Sie sich selbst aktiv vor einem Hängetrauma
Sowohl bei der Vorbereitung des Einsatzes als auch im Fall eines Absturzes können Sie persönlich dazu beitragen, einem Hängetrauma entgegenzuwirken:
  Vor jedem Einsatz das Gurtzeug anpassen
  Nach einem Sturz die Beine bewegen
15 Minuten
Hängt eine Person nach einem Sturz bewegungslos im Gurt, tritt der Tod i. d. R. innerhalb von 15–20 Minuten ein.

## Slide 20: Rettungsmaßnahmen und Erste Hilfe
Ein Hängetrauma ist ein medizinischer Notfall. Setzen Sie sofort den Notruf (Notrufnummer 112) ab und fordern Sie einen Notarzt an.
Erste Hilfe nach einem Absturz
Abgestürzte Person retten – dabei auf EIGENSICHERUNG achten!
Person so lagern, dass es für sie angenehm ist. In der Regel ist eine Flachlagerung sinnvoll. Die früher empfohlene Kauerstellung ist hinfällig.
Das sofortige Hochlegen der Beine („Schocklagerung“) ist zu vermeiden, da die zurückfließende Blutmenge Herz und Nieren überlasten kann.
Die weiteren Erste-Hilfe-Maßnahmen richten sich nach der Art der Verletzungen.

## Slide 21: Abschlussbotschaft