## Slide 1: winkelschleifer

## Slide 2: Winkelschleifer sicher einsetzen
  häufig eingesetztes Elektrowerkzeug für Trenn- und Schleifarbeiten
  sehr hohe Drehzahlen der Scheiben → hohe
  mechanische Energie
  schneller Arbeitsfortschritt – dadurch häufig spontane Nutzung
Ziel der Unterweisung: sichere Auswahl, Vorbereitung und Anwendung

## Slide 3: Typische Einsatzbereiche
  Trennen von Metallprofilen, Rohren oder Blechen
  Abschleifen und Glätten von Schweißnähten
  Entfernen von Rost, Beschichtungen oder Zunder
  Bearbeiten von Stein, Beton oder Fliesen (mit geeigneter Scheibe)
Winkelschleifer sind kein Universalwerkzeug für jede Schneidarbeit

## Slide 4: Kein Einsatz ohne klare Arbeitsanweisung
  Vor dem Einsatz muss feststehen, welche konkrete Tätigkeit ausgeführt wird
  Material und Bearbeitungsart müssen bekannt sein
  Passende Maschine und Scheibe müssen ausgewählt werden
  Problem: Gerät ist griffbereit → „mal eben schnell“ benutzen
  Folge: Vorbereitung entfällt häufig, PSA wird nicht genutzt

## Slide 5: Typische Gefährdungen
  Schneidgefahr
  Scheibenbruch bei sehr hohen Drehzahlen
  Funkenflug über mehrere Meter
  Rückschlag (Kickback) beim Verkanten der Scheibe
  Staubentwicklung bei mineralischen Werkstoffen
  Hohe Lärmbelastung
Die Auswahl richtet sich nach Gefährdung und Tätigkeit!

## Slide 6: Maschinenarten und Baugrößen
Unterscheidung meist nach Scheibendurchmesser:
  115 mm / 125 mm Geräte – kompakt und handlich
  180 mm / 230 mm Geräte – hohe Leistung für schwere Arbeiten
Begriff „Einhand-Winkelschleifer“ wird häufig verwendet, ist aber technisch falsch – auch kleine Geräte müssen IMMER mit beiden Händen geführt werden.

## Slide 7: Gerät vor jeder Nutzung prüfen
  Schutzhaube vorhanden und korrekt befestigt
  Zusatzhandgriff montiert und fest angezogen
  Elektrische Zuleitung und Stecker unbeschädigt
  Scheibenaufnahme und Spannmutter in Ordnung
  Keine sichtbaren Beschädigungen am Gehäuse

## Slide 8: Scheibenarten
  Trennscheiben – zum Durchtrennen von Metall oder Stein
  Schruppscheiben – grober Materialabtrag
  Fächerscheiben – Schleifen und Glätten
  Diamanttrennscheiben – mineralische Werkstoffe
Scheibe immer passend zu Material und Bearbeitungsart wählen

## Slide 9: Scheibe prüfen und auswählen
  Scheibe für das Material zugelassen?
  Zulässige Höchstdrehzahl der Scheibe ausreichend?
  Scheibendurchmesser zur Maschine passend?
  Keine Risse oder Beschädigungen
  Haltbarkeitsdatum noch gültig?

## Slide 10: Scheibe richtig montieren
  Gerät spannungsfrei schalten
  Scheibe korrekt einsetzen
  Spannmutter festziehen
  Schutzhaube richtig einstellen
  Kurzer Probelauf im Leerlauf nach der Montage

## Slide 11: Arbeitsplatz prüfen und vorbereiten
  Brennbare Materialien aus dem Funkenbereich entfernen
  Funkenflug berücksichtigen (mehrere Meter möglich)
  Andere Personen aus dem Gefahrenbereich halten
  Empfindliche Anlagen oder Maschinen schützen

## Slide 12: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
  Augenschutz oder Gesichtsschutz gegen Funken und Partikel
  Gehörschutz wegen der hohen Lärmbelastung
  Handschuhe zum Schutz vor Funken und scharfen Kanten
  Festes Schuhwerk und geeignete Arbeitskleidung
  Bei staubintensiven Arbeiten zusätzlich Atemschutz

## Slide 13: Sicher arbeiten
  Gerät immer mit beiden Händen führen
  Stabilen Stand einnehmen
  Keinen übermäßigen Druck ausüben
  Scheibe nicht verkanten
  Gerät erst ablegen, wenn die Scheibe vollständig stillsteht
  Nach der Arbeit Netzstecker ziehen, damit das Gerät nicht versehentlich eingeschaltet wird

## Slide 14: Zentrale Sicherheitsregeln
  Winkelschleifer nur für geeignete Aufgaben einsetzen
  Richtige Maschine und richtige Scheibe wählen
  Arbeitsplatz vorbereiten
  Persönliche Schutzausrüstung tragen
  Gerät kontrolliert und konzentriert führen

## Slide 15: vielen dank für ihre Aufmerksamkeit!